## Slide 1: Разработка аппаратно-программного комплекса для внедрения ROS2
Науч. рук: М. В. Захаров, зав. каф. АРиУТС
Выполнил: А. Н. Крайников

## Slide 2
Цель:
Разработать платформу для изучения фреймворка ROS2
Объект:
Современные принципы проектирования, разработки и программирования робототехники
Предмет:
Многофункциональная робототехническая платформа

## Slide 4
DRY
Распределенные процессы
Управление пакетами
Публичные репозитории и документация
Единое API
Поддержка различных языков программирования

## Slide 5
Зарубежный аналог
  Turtlebot
  ~126 000 руб.
Элементы:
  Lidar
  RPI 3
  Open CR
  Wheels
  Li-Po 11.1 V
  Cam
Отечественный аналог
  Turtlebro
  ~140 000 руб.
Элементы:
  Lidar
  RPI 3
  Atmega 2560
  Wheels
  Li-Po 11.1 V
  Cam
  IR sensor
Разрабатываемый проект
  Marshmallow
  ~45 000 руб.
  Элементы:
  Lidar
  RPI 4B
  STM32
  Mecanum wheel
  Li-Po 7.4 V
  Cam
  Manipulator

## Slide 6
Проектирование
Сборка
Программирование
Документирование
✔
✔
Этапы

## Slide 7
Проектирование
Панель управления
Камера
Лидар
Микрокомпьютер
Внешний ПК
Микроконтроллер
Манипулятор
Моторы
Экран
Светодиодная лента
Аккумуляторный блок
Веб-интерфейс

## Slide 8
Сборка
Сервопривод MG996
170 мс / 60 градусов
10 кг / см
Двигатели GB37-520 1980 град / с
7.2 Ватта
Stm32f103rct6
MPU6050
TB6612
DC-DC 5 вольт 3 ампера
Лидар Delta-2A
360 об/мин
0,3 ~ 0,8 °
8 метров
Аккумулятор 18650 2s2p
Raspberry Pi 4B
ARM Cortex-A72
LPDDR4 8 ГБ
4 USB, Bluetooth, Wi-Fi

## Slide 9
Программирование
Wi-Fi
RPI
PC
STM32
Twist
Pose
Lidar
Cam
Teleop_Joy
To_STM32
OLED
Encoder
Lidar
Cam
Arm
SLAM
Web
From_RPI
LED_RGB
Motor
MPU6050
Odometry
Bluetooth
Battery

## Slide 10
Документирование
Лабораторные работы
Техническое обслуживание робота
Использование базового функционала
Методические указания
Работа с аппаратными элементами
Исходный код
Используемые пакеты ROS2
Прошивка STM32
Реализация автономной навигации
Работа с программными элементами
Изучение фреймворка ROS2
Скрипты для Linux

## Slide 11
Апробация
Крайников, А.Н. Проектирование системы управления роботом-вездеходом на базе фреймворка «ROS2» [Текст] / А.Н. Крайников, А.А. Стахеева // Лучшая научная работа 2021. – 2021. – № 1. – С. 29–32.
Крайников, А.Н. Автоматизация сбора данных средствами ROS [Текст] / А.Н. Крайников, А.А. Стахеева, И.В. Серебренников // Лучшая студенческая статья 2021. – 2021. – № 35. – С. 29–32.

## Slide 12
Спасибо за внимание!